## Slide 1
Digitális
Oszcilloszkóp
“Digitális ablak az analóg világra”

## Slide 2
A mérés gyakorlati, instrumentális (eszközt használó!) mûvelet; a lényeges kvantitatív tulajdonságok kísérleti megismerését segíti.
Alapvetõ vizsgálati eljárás a “gerjesztés - válasz(jelalak) elemzés”. Ennek alapeszköze az oszcilloszkóp, amely elsõsorban az “emberi tényezõ” (a látás!) felhasználására épít.

## Slide 3
(D.H.Sheingold, with apologies to Leonardo da Vinci: RULE OF PROPORTIONS,
Academy of Fine Arts, Venice)
Notes: A mérés gyakorlati, instrumentális
(eszközt használó) mûvelet; a lényeges
kvantitatív tulajdonságok kísérleti meg-
ismerését segíti.
Az interaktív jelalak mérés alapvetõ
vizsgálati módszer, és ennek eszköze az
oszcilloszkóp.
A “három nagy”:
http://www.tek.com
http://www.hp.com
http://www.lecroy.com

## Slide 4
“Egy kép többet ér ezer szónál” “De (száz)ezer digitális szó hatékonyabb!”
Az OSZCILLOSZKÓP az interaktív jelalak elemzés alapeszköze. Használata “egyszerû, mint az ABC”... Y
XYZ: idõ / amplitúdó // intenzitás X
... “mûködhet” az ember hasonlíthatatlan
    alakfelismerõ ,
    összefüggéskeresõ és
    lényegkiemelõ képessége !

## Slide 5
Idõablak
“s/Div”
“V/Div”
Trigger
Spektrum
Analizátor
(“FFT”)
Moduláció Analizátor (“szoftver”)
közvetlen “skála (és helyzet)” beállítás
Oszcilloszkóp
(c) F/Ph

## Slide 6
közvetlen “rajzolás”
(képernyõre írás)
Grafikus jelalak-részlet megjelenítés
numerikus “tárolás” (memóriába írás)
és nyomvonal “rekonstrukció”
DIGITÁLIS :
ANALÓG :
(c) Tek

## Slide 7
“Hiszem, ha látom !” (ART) “Ha látom, hihetem ?” (DSO)
A hagyományos jelmegjelenítõ analóg eszköznek (ART: Analog Real-Time scope), ma már árban is, domináns versenytársa a jelanalizáló digitális oszcilloszkóp (DSO: Digital Storage Oscilloscope, DRT: Digital Real-Time scope), elsõsorban ...
  a numerikus jeltárolás,
  az automatikus paraméter és maszk mérés, az igen széleskörû jelfeldolgozás (mint FFT: Fast Fourier Transform, Hisztogram),
  a közvetlen mérõrendszerbe integrálás (GPIB: General Purpose Interface Bus = IEEE488 = IEC625 = HPIB ),
  a hatásos archiválás és dokumentálás révén.

## Slide 8
ART : “KONDÍCIONÁLÁS”
jel − nyomvonal [ vector CRT (=Cathode Ray Tube) ]
DSO : ...van tárolt idõREKORD
“DIGITALIZÁLÁS” ( ACQuisition )
“JELFELDOLGOZÁS” ( DSP , ASM )
“REKONSTRUKCIÓ” ( DISPlay )
jel − hullámforma − nyomvonal [ raster scan ]
“KONDÍCIONÁLÁS” ( ... mint ART)
Miben különbözik a “kép”alkotás ?

## Slide 9
ART :
sugár - eltérítést indít
[ sweep START ]
DSO : ... van PREtrigger
rekord - felvételt leállít
[ ACQuisition STOP ]
Miben más a “trigger” szerepe ?

## Slide 10
ART alap_struktúra
repetitív jel
nyomvonal
repetitív indítás
softcopy
(c) Tek

## Slide 11
DSO alap_struktúra
jel
hullámforma
(idõrekord)
rekonstruált
nyomvonal
rekord-felvétel stop
pontos
idõalap
DSP
hardcopy
(c) Tek

## Slide 12
DSO rekord-felvétel
egyenletes minta-gyakoriságú, folyamatos digitalizálás
cirkuláris adatgyûjtõ memória
( wrap-around ACQuisition MEMory )
TRIGgerrel pozícionált ( szabályozható késleltetést követõ ) stop
több csatorna: párhuzamos digitalizálás
(... nincs CHOPped vagy ALTernate, mint “ART” esetén)
valós-idejû, normál mintavétel:

## Slide 13
DSO pre- (és post-) trigger
ACQ stop (... 1 Div delay)
ACQ stop (... 10 Div delay)
ACQ stop
(c) Ph
“ART”
mode :
(... 24 + 10 Div delay)
( 90% )

## Slide 14
A “leg”fontosabb képesség: TRIGGER
WYSIWYTO
(What_You_See Is What_You_Triggered_On)
hagyományos és új formák
edge pulse ( Slew-Rate,
delay (time, event) Glitch, Width,
“hold-off” Time-out, Runt,
TV Setup/Hold )
logic ( pattern, state )

## Slide 15
Trigger “hold-off”
(c) Tek
“eltérítés”
(visszatérítés)
“tiltás”

## Slide 16
Trigger-gyakoriság és “sweep”-idõ
ART :
gyakori indítás, “viszonylag gyors” sweep kell
“nagy” a jel(nyomvonal) frissítési-gyakoriság
DSO :
ritka trigger, “igen lassú” idõalap is lehet
( “flikker” mentes , egyenletes fényerejû a nyomvonal )
“közepes” a nyomvonal frissítési-gyakoriság
( növelhetõ speciális módszerrel [ “InstaVu” ] ... mint ART )

## Slide 17
Frissítési-gyakoriság (display, trace Update Rate)
“ART”
“ART”
DSO
DSO
(c) HP

## Slide 18
Repetitív jel “stabilitása”
ART :
megfigyelhetõ
( gradáció: nyomvonal intenzitás-változás )
DSO :
(1) elveszett információ
( konstans nyomvonal intenzitás )
(2) mérhetõ(!)
(a) végtelen utánvilágítás (Infinite Persistence)
(b) statisztikai adatbázis
- változó intenzitású utánvilágítás,
- képpont relatív-gyakorisággal arányos színek(!)
(amplitúdó zaj,
idõ-jitter... )

## Slide 19
Képpont gyakoriság (“pixel aktivitás”) adatbázis
(c) HP
DSO

## Slide 20
ART :
“osztásvonal számlálás” (manuális)
forrás: a képernyõn megfigyelhetõ nyomvonal
DSO :
“egy gomb-nyomás” (automatikus: DSP, ASM)
forrás: a memóriában tárolt hullámforma (numerikus adatok)
DSP : Digital Signal Processing
ASM : Application Specific Measurements
Miben különbözik a “mérés”?

## Slide 21
DSO
DSP
Digitizing
( ACQuisition; Capture )
?
“IEEE
194, 181”
“FFT”
[ WAVEFORM, (TIME)RECORD]
“Histogram”
Analízis:

## Slide 22
Felbontás “ekvivalencia”
ART :
amplitúdó: 8/(1/30) =240 : 1
idõ: 10/(1/30) =300 : 1
DSO :
amplitúdó: 8 bit = 256 : 1
idõ: 9 bit = 512 : 1
[ 0.5 Kszó display ]
Korlát: zaj és (idõ)eltérítés nemlinearitás
“V/Div”
“s/Div”
Korlát: effektív bitszám (= zaj) és rekord-hossz (> display horiz. pixel-szám)

## Slide 23
DSO

## Slide 24
ART :
fénykép a nyomvonalról
DSO :
számítógépes eszközök
Display Hardcopy (“screen dump”),
NUMERIKUS tárolás, adatátvitel, prezentáció
Miben tér el a “dokumentálás”?

## Slide 25
storage
floppy disk
hard disk
PC-card (PCMCIA):
memory card, hard disk
communication
GPIB (IEEE-488)
RS-232 port
network:
Internet, e-mail (ZIP)
hardcopy (Hcp Port)
printer
plotter
DSO display, hullámforma és eszköz-beállítás archiválás

## Slide 26
A számítógépes kapcsolat
488.2; SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)
(c) NI
(controller)
+ Instr. Driver
DSO
( instrument network )

## Slide 27
(c) NI
(DSO)
1990
1987
1975
compatibility

## Slide 28
Mérõeszköz “generációk”
(RS-232, GPIB, pci, VXI)
(pci = PC
instr.)
software
(c) NI
DSO

## Slide 29
“Virtuális” mûszer ( Változtassa számítógépét digitális oszcilloszkóppá! )
Analysis
Signal Processing
Digital Filtering
Statistics
Array Operations
. . .
Presentation
GUI (Graphical User Interface)
Hardcopy output
File I/O
. . .
Signals
(c) NI
Soft
front panel
hardver + szoftver
ACQuisition
and
Control

## Slide 30
“Mindent a szemnek, és a kéznek” (DSO) “Szoftver teszi a mûszert” (FEP)
Fizikai “virtuális” kezelõi felület
összetett képesség / egyszerû mûködtetés
közvetlen, dokumentálható válaszok
Lokális “megosztott” intelligencia
sokféle üzemmód ( chameleon_like )
vizuális és automatikus mérés / analízis
Kompakt “moduláris” felépítés
DSO kontra analóg FEP (= Front-End Processor)
Dedikált kontra “rendszer-kompatibilis” képességek
avagy

## Slide 31
Funkció “halmozás”
kombinált ART és DSO
vektor (!) CRT
DSO és vonalíró (rekorder)
nagy felbontás (12 bit), ipari (!) frekvencia
DSO és logikai (idõ)analizátor
1 bites (!) felbontás, igen nagy csatornaszám
DSO plusz ARB-generátor
közvetlen rekord-transzfer
analóg jel (!) rekonstrukcióhoz

## Slide 32
“Szokatlan” specifikációk, új képességek
minta gyakoriság (SAMPLE RATE)
RTS = Real Time Sampling
ETS = Equivalent Time Sampling
rekord hossz (RECORD LENGHT)
Memory Segmentation (Sequence Mode)
“hasonmás” veszély !
Actual, Perceptual ALIASING !
felbontás (RESOLUTION)
ENOB = Effective No. Of Bits
HiRes = High Resolution
nyomvonal reprodukció (DISPLAY)
Max-min Compression (Binning)
LINear, SINC [= sin(x)/x] Interpolation
  Dot, Vector Style
Persistence; Grade, Color
frissítési gyakoriság (UPDATE RATE)
  AUTOSCALE; AUTOCAL
  PRETRIGGER
  speciális trigger feltételek
  “glitch” figyelés (PEAK DETECT)
  rekord-átlagolás (AVERAGING)
  burkoló (ENVELOPE)
  végtelen utánvilágítás
  ZOOM
  vonalíró üzemmód (ROLL)
  automatikus mérések, trendek
  láncolt jelfeldolgozás (CHAINING)
  spektrum (FFT)
  statisztikai mérés (HISTOGRAM)
  adat / beállítás archiválás
(STORE /RECALL)
  távvezérlés (REMOTE CONTROLL)
. . .

## Slide 33
Mit nehéz digitálisan emulálni ?
“élõ”kép érzete
gyors reagálóképesség jelváltozásra
és vezérlésre egyaránt,
hagyományosan közvetlen kezelés
hihetõség (“bizalom”)
“folytonos” nyomvonal,
gradáció (gray scale)
“közepes” kategória: ár
( DSO szolgáltatások nélkül ! )
többprocesszoros
architektúra,
dedikált “gombok”
hatásos adatgyüjtõ, jel-
feldolgozó és vizualizáló
algoritmusok
(color, grade)
agresszív
technológiai fejlesztés
A rekord-felvétel után az eszköz: “számítógép”,
de a funkció: “oszcilloszkóp”!

## Slide 34
Jel “kategóriák” (A jel határozza meg az elsõdleges specifikációkat!)
ismétlõdési gyakoriság:
  repetitív
( gyakran ismétlõdõ )
  változó (!) repetitív
  egyszeri
( tranziens vagy
ritkán ismétlõdõ )
sávszélesség,
felfutási idõ
dinamika,
DC szint
idõtartam,
trigger késleltetés
felbontás, pontosság
csatoraszám,
szinkronitás

## Slide 35
Alkalmazó “típusok” (Az alkalmazás a másodlagos specifikációkat determinálja)
Hibavadászok ( troubleshooters )
  közvetlen (vizuális - manuális) interaktivitás
  változatos trigger
  hordozhatóság
Minõsítõk ( screeners and sorters )
  nagy átbocsátóképesség és megbízhatóság
  maszk mérés
  teszt dokumentálás
Igazságkeresõk ( characterizers )
  hihetõ (valósághû) válasz
  nagy érzékenység
  analizátor képesség

## Slide 36
Nincs egyetlen DSO “aszpirin” valamennyi mérési “fejfájásra” !
A készülékek nem egyformák, és
nincs “mindenre képes” DSO!
A legjobb képességek gyakran
kölcsönösen kizárják egymást
Csak kipróbálva dönthetõ el a probléma
és a megoldás “távolsága” (easy_of_use)
A “három nagy”:
http://www.tek.com
http://www.hp.com
http://www.lecroy.com
(http://www.fluke.com)

## Slide 37
1: REKORD FELVÉTEL
(signal capture)
2: MEGJELENÍTÉS
(signal viewing)
3: MÉRÉS és ELEMZÉS
(signal meas. and analyzis)
4: RENDSZER KAPCSOLAT
(data interfacing and documenting)
“Kompakt (stand-alone) DSO” alapjellemzõk: