DR. PÁPAY ZSOLT

“Decibel (dB)”:  arány  logaritmikus skálán

Mottó: “Baj van a füleddel, ha nem érted mi a decibel.”

A relatív hangteljesítmény mérésére és összehasonlítására “keletkezett” eredetileg ez a skála, A. G. Bell-rõl elnevezve. (Köztudottan a fül “igen érzékeny”, nagy dinamikát visel el és közel logaritmikus átvitelû.)  A méréstechnikában ennél szélesebb körû a decibel használata. Itt röviden az alapismereteket foglaljuk össze.

Definíciók, oda-vissza

Két teljesítmény-szint aránya dB-ben:

és

Gyakran praktikusabb  P = U2/R (ahol U: effektív érték)  felhasználása:

Érdemes megjegyezni: 10 dB éppen 10:1 teljesítmény aránynak felel meg, és ez az egyetlen pont, ahol megegyezik a “dB” és az “arány” számértéke.

Ha a teljesítmény felére csökken, az -3 dB változást jelent.

Azonos ellenállások (R2 = R1) esetén két feszültség-érték aránya dB-ben:

és

Ez a kifejezés “önálló életet” is él: igen gyakran a decibel definíciós egyenleteként(!) használják. Még abban az esetben is, ha a két ellenállás értéke kirívóan nem azonos. [Mint például a mûveleti erõsítõ feszültség-erõsítésének megadásakor (ahol a bemenõ impedancia igen nagy, míg a kimenõ igen kicsi); ez addig elfogadható, amíg a teljesítmény-erõsítés nem kerül szóba.]

Ha +6 dB-lel változik a feszültség, akkor a kétszeresére nõtt.

Igen nagy átfogást szemléletes skálán ábrázol a decibel. Például az 1kV és 1(V  közötti tartomány 109:1 arányt jelent, ami csak 180 dB terjedelem. (A lineáris skála nem mutatja meg jól a szélsõséges értékeket; ezek megjelenítése viszont gyakran szükséges, mint pl. spektrum analízisnél a kis torzítások kimutatása.) Az egyenletes dB skála konstans arányú lépték, pl. 20 dB növekmény 10:1 arányt fog át.

Néhány “trükk”

Alapértékek dB-ben

dB  =  20(log (arány)

1:1 (   0 dB

10:1 ( 20 dB  (kézenfekvõ átváltások: log(1) = 0, log(10) = 1)

2:1  (   6 dB  (ezt jegyezzük meg: log(2) ( 0,3)

4 = 2(2 ( 6 + 6 = 12 dB  (mert tudjuk, hogy log(x(y) = log(x) + log(y), vagyis   szorzás helyett összeadás)

8 = 2(4 ( 6 + 12 = 18 dB

9   (“8 ( 18 dB és 10 ( 20 dB között”, lineáris interpolációval) ( 19 dB

3   ( 9=3(3, másképp:  , ezért) ( 9.5 dB

6 = 2(3 ( 6 + 9.5 = 15.5 dB

5   (“4 és 6 között”, interpolációval) ( 14 dB

7   (interpolációval) ( 17 dB

Táblázatban összefoglalva (kalkulátorral számított értékek):

| arány | 1:1 | 2:1 | 3 | 4(=2(2) | 5 | 6(=2(3) | 7 | 8(=2(4) | 9 | 10:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB | 0 | 6.02 | 9.54 | 12.04 | 13.98 | 15.56 | 16.90 | 18.06 | 19.08 | 20 |

Kérdés: 20:1 arány mennyi dB-ben?  Válasz: 20 = 2(10   (   6 + 20 = 26 dB.

Az arány reciproka egyszerûen a decibel érték elõjel váltását jelenti (mert tudjuk, hogy log(x/y) = log(x) - log(y), vagyis osztás helyett kivonás)

Például:  12/2 = (3(4)((1/2) = 6  (   9.5 + 12 - 6 = 15.5 dB

Néhány “nem”

A decibel nem hagyományos értelemben vett dimenziós mértékegység (mint például a méter), hanem  két érték viszonya logaritmikus skálán (vagyis: arány [dimenzió nélküli érték] megadása kompresszióval)

“0 dB” nem azt jelenti: semmi, hanem azt, hogy “valami = referencia” (azaz 1:1 arány áll fenn, “valami/referencia = 1”), tehát éppen a viszonyítási alappal egyenlõ az, ami 0dB.

Különbözõ alkalmazásoknál eltérõ a “standard érték (0 dB)” értelmezése. [Például, ha egy áramkör erõsítése(csillapítása) 0 dB, akkor a kimeneti és a bemeneti jelszintek azonosak.  Akusztikában gyakran a “hallásküszöböt” jelenti a 0 dB.]

A decibel nem a féldeci leányneve

“negatív értékû dB” nem hiányt jelent, hanem azt, hogy a referenciánál kisebb értékrõl van szó

A decibel nem ördöngõsség (“... az a diaBolikus decibel”), hanem praktikus eszköz jelentõs dinamika (azaz igen kicsi és igen nagy értékek) azonos skálán történõ megjelenítéséhez

Decibel és felbontás

A felbontás (ami durván: két egymáshoz közeli érték megkülönböztethetõségét jelenti), fontos méréstechnikai jellemzõ. Értékét 1-nek véve és a tartományban mérhetõ maximális értékhez viszonyítva, jól jellemzi a mérési eljárás relatív érzékenységét.

Például, 4000 digit (számjegy) tartományú DVM (Digitális VoltMérõ) névleges felbontása 4000:1, vagyis 72 dB. Ennek reciprokaként is specifikálják ezt az adatot, ugyanazt tehát másképp: a felbontás 1 a 4000-bõl, azaz  -72 dB.

Másik példa: n bites analóg-digitális(A/D) átalakító 2n  különbözõ mérõszámot generálhat, 20(log(2n/1) = 6(n, azaz “bitenként 6 dB” a dinamika javulás.

Megjegyzés: a felbontást gyakran %-ban (% = 10-2), az “igen jó” felbontást pedig  ppm-ben is mérik (ppm: parts per million = 10-6).

Hiba és decibel

Kétféle módon is szokás a hibát dB-ben megadni; szerencsére maga az érték-nagyság tájékoztat az értelmezésrõl.

A hagyományos additív hiba modell szerint

“mért érték = mérendõ(x) ( hiba(H)”

(1) A hibás érték [azaz a mért érték (x ( H)] aránya a helyes (x) értékhez:

ahol h: relatív hiba (= h[%]/100 ) és h ( 1 (sõt, rendszerint h (( 1).

Ez az arány tehát 1-hez közeli értékû, ezért ilyenkor 0 dB-hez közeli az eredmény, és “amennyire 0 dB, annyira hibátlan”. Az elõjel követi a hiba elõjelét, a log függvény nemlinearitása miatt viszont az eltérõ elõjelû értékek nagysága különbözik (jól érzékelhetõen nagy h esetén).

(2) Magát a hiba abszolút értékét (|H|) hasonlítjuk a helyes (x) értékhez:

Mivel |h| (( 1, ezért ebben az esetben negatív és nagy értékû a dB-ben megadott adat. (Megjegyzés: a log függvény argumentuma csak pozitív lehet.)

Például 1%-os hiba közelítõleg 0.1 dB [pontosan: 20(log(1(0.01) = +0.0864 ill. -0.0873], vagy ha ez torzítási adat, akkor -40 dB szintû a zavaró komponenes [20(log(0.01) = -40].

“Abszolút” decibel értékek, referencia szintek

A decibel, definíciója szerint, két érték arányát reprezentálja, tehát relatív “egység”. Ha rögzítjük a referencia nagyságát, akkor alkalmas “abszolút” teljesítmény vagy feszültség érték megadására is:

illetve

Általában a megnevezésrõl (az elõre megkötött értékre utaló jelbõl) ismerhetõ fel az alkalmazott referencia.

(1) dBm (teljesítmény “egység”):

Gyakori teljesítmény referencia: PREF  = 1mW

és

A teljesítményt disszipáló ellenállás érdektelen. Ennek konkrét értéke akkor szükséges, ha a teljesítmény megadását feszültség mérésre vezetjük vissza, azaz  P[W] = U2/R és U=effektív érték; ha például R = 50(, akkor

Eltérõ impedanciákon eltérõ feszültség értéket jelent ugyanaz a dBm teljesítmény szint.

1W teljesítményû jel +30 dBm szintû. (Használatos a PREF=1W értékkel definiált dBW “egység” is.)

(2) dBV (feszültség “egység”):

A leggyakoribb feszültség referencia: UREF = 1V effektív érték

és

Érdektelen az impedancia. Persze, konstans dBV különbözõ impedanciákon eltérõ teljesítményt “szállít”.

-120 dBV értékû az 1(V feszültségû jel. (Ha UREF=1(V, akkor az “egység” dB(V.)

(3) dBm/dBV konverzió:

Specifikálni kell az impedanciát! Láthatóan, a [dBm,R(] és a [dBV] kifejezés csak konstans értékkel különbözik, vagyis:

Speciálisan: P[dBm,50(]   =  U[dBV] + 13.01,      P[dBm,75(]   =  U[dBV] + 11.25,

P[dBm,600(]  =  U[dBV] +  2.22,       P[dBm,1200(] =  U[dBV] -  0.79

Például: adjuk meg dBV és dBm egységben a következõ mért értékeket: (a)  3.5 Veff feszültség ismeretlen impedancián,   (b)  0.2 Veff  feszültség  150 (-on,   (c)  9 mW  teljesítmény  75 (-on. Válasz:

(a) U[dBV] = 20(log(3.5/1) = 10.9,     P[dBm] nem határozható meg(!)

(b) U[dBV] = -14,     P[dBm,150(] = 20(log(0.2/0.3873) = -5.7

(c) P[dBm] = 10(log(0.009/0.001) = 9.5,     U[dBV] = P[dBm,75(] - 11.25 = -1.75

(4) néhány további, gyakran használt “egység”:

dBFS :      FS: Full Scale (végérték) a referencia

dBu :        u: unit (egység),  feszültség referencia: UREF = 0.7746 V

Ez 600 (-on 1mW ( V), vagyis 600 (-on dBu és dBm numerikusan ekvivalens, de a dBu feszültség “egység” semmit sem tételez fel az impedanciáról!

dBc :         c: carrier (vivõ) szintje a referencia

dBr :         r: relative, azaz az alkalmazáshoz külön adják meg a referencia értékét

( vagy az a  “0 dB” alapján ismerhetõ fel!)

Néhány feladat

Adjuk meg dB-ben a  ( 20 % hiba specifikációt!

Igazoljuk: R[(] ellenálláson P[dBm] teljesítmény

feszültséget jelent.

Töltsük ki a táblázat hiányzó adatait:

50 ( impedancia

| adott( \ = | dBm | dBV | dBmV | dB(V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dBm | 0 | -13 |
| dBV | +13 | 0 |
| dBmV |
|  | 0 | +60 |
| dB(V |
| -120 |
| 0 |

“dBV + 13 = dBm”

Készítsünk ilyen táblázatot 75 (-os impedanciára! (Mi a különbség az elõzõ táblázathoz képest?)

75 (-os forrást “minimális csillapítású [43,3 ( / 86,7 (] osztó” illeszt 50 (-os  mérõhöz. Hány dB ennek az osztónak a csillapítása?

Függelék

(1) Emlékezzünk a (10-es alapú) LOGaritmus függvényre:

Jól látható a dinamika kompresszió. A leképzés egyértelmû. Csak pozitív x-re értelmezett a log függvény. Ha 0(x(1, akkor log(x) értéke negatív.

(2) A LOGaritmikus skála aránytartó

Meghatározott,  x és k(x közötti lépés, amely tehát x aktuális értékétõl függetlenül állandó (k(x/x = k) aránynak felel meg, a logaritmikus skálán állandó távolságot jelent:

log(k(x) - log(x) = log(k),          k = konstans

és speciálisan k = 2 ... oktáv, k = 10 ... dekád.

Könnyen belátható, hogy egy dekádon(“D”) belül közelítõleg harmadolva kapunk oktávokat(“O”):

ez grafikus ábrázolásnál hasznos tudnivaló.

Megjegyzés: igen nagy átfogásnál gyakori az 1-2-5-10 szekvencia szerinti tartomány váltás, ami gyakorlatilag oktáv lépés (2/1=2,  5/2=2.5 ( 2, 10/5=2). Ilyen például oszcilloszkópnál az  amplitúdó vagy idõalap tartomány beállítása.

(3) “Mire relatív” a relatív hiba?

Definíció szerint, a hiba (H) és a helyes érték (x) aránya a relatív hiba (h = H/x). Gyakran azonban célszerûbb a hibát az ismert (xm = x+H) mért értékre vonatkoztatni. Könnyû megmutatni, hogy a két értelmezés közötti eltérés elhanyagolható mértékû:

és      h<<1

Praktikusan tehát (mivel az eltérés h2 nagyságredû, és maga a relatív hiba h((1) mindegy, hogy melyik értelmezést használjuk.

*****